## Slide 1: Sentinel-X
EPSI · WORKSHOP NATIONAL BAC+4 · OCTOBRE 2026
Surveillance autonome pour micro-centrales : de l'ESP32 à l'IA, chiffré de bout en bout
Nœud VIG1L-8-NODE04
Groupe 04
Option B · Edge-to-Server
JD
Julien DAUVERGNE
Infra · Cyber · Firmware
LD
Lucas DIOT
Backend · Dashboard
RT
Rem TSHIMANGA
IA Vision · Prédiction
LM
Latif MOUINOU
Sécurité
Notes: Bonjour, nous sommes le groupe 04. Sentinel-X est un boîtier de surveillance autonome pour micro-centrales : un ESP32 mesure, une IA locale détecte, et tout est chiffré. Présentation de l'équipe : Julien (infra, cyber, firmware), Lucas (backend, dashboard), Rem (IA), Latif (sécurité).

## Slide 2: 4 piliers, 1 seul boîtier
LE BESOIN
Edge & IoT
Un seul ESP32 capte, alerte localement et publie en MQTT.
IA locale
Vision sur webcam et détection prédictive, sans seuils statiques.
Infrastructure
Conteneurs résilients sur un réseau de table isolé.
Cybersécurité
Chiffrement de bout en bout, durcissement.
L'interconnexion de toutes les briques est éliminatoire pour la démo — c'est exactement ce que nous avons livré.
Notes: Le sujet impose quatre piliers : Edge/IoT, IA locale, infrastructure et cybersécurité. L'interconnexion de toutes les briques est éliminatoire pour la démo, donc nous avons conçu l'ensemble comme un tout.

## Slide 3: Sentinel-X en 4 chiffres
EN BREF
SÉCURITÉ
1.2+
TLS, de l'ESP32 au broker
CA locale vérifiée par le nœud : un faux broker est refusé
ALERTES
2
niveaux d'alerte IA
Avertissement puis confirmation, avec LED du nœud
PRÉDICTION
10/10
dérives lentes détectées
0,07 % de fausses alertes (données simulées)
VISION
37 ms
par image, YOLOv8n
PC de développement, CPU · objectif < 100 ms
Chiffres d'IA issus de données simulées et de tests en conteneur ; modèle réentraîné sur 1 h de mesures réelles en salle.
Notes: Quatre chiffres à retenir : TLS 1.2 minimum vérifié côté nœud, deux niveaux d'alerte, 10 dérives lentes sur 10 détectées en simulation avec 0,07 % de fausses alertes, et 37 ms par image pour la vision contre un objectif de 100 ms. Honnêteté : IA évaluée sur données simulées, vision mesurée sur PC de développement.

## Slide 4: Edge-to-Server : le portable devient serveur
ARCHITECTURE
PC SERVEUR LOCAL · portable Linux · Docker Compose · hotspot 192.168.10.1
Nœud ESP32
DHT22 · MQ-2 · PIR · LED
Webcam USB
/dev/video0
Mosquitto
broker TLS
Backend Go
API REST · WebSocket
CouchDB
telemetry · events
IA Vision
MOG2 + YOLOv8n
Dashboard
React · 127.0.0.1
IA Prédiction
Isolation Forest
MQTTS · TLS 1.2+
alertes · session · API
1 seul port exposé : 18883
conteneurs non root
hors ligne après build
Un seul écrivain en base : le backend. Les IA lisent, puis alertent via l'API.
Notes: Option B : le Raspberry Pi est remplacé par le portable Linux d'un membre. Il porte la pile Docker, la webcam et le hotspot. Flux : l'ESP32 publie en MQTTS vers Mosquitto, le backend valide et écrit en base, les deux IA alertent via l'API, le dashboard affiche tout. Principe clé : un seul écrivain en base, le backend.

## Slide 5: Un réseau de table verrouillé
RÉSEAU DE TABLE
VIGIL8_HOTSPOT
192.168.10.0/24 · WPA2-PSK · 2,4 GHz uniquement
Serveur · 192.168.10.1
Passerelle et DHCP · adresse inscrite dans le certificat TLS
Nœud ESP32 · 192.168.10.5
IP fixe, hors plage DHCP : aucun conflit possible
DHCP · .10 à .254
Clients occasionnels : aucun service ne leur est destiné
VU DEPUIS UN nmap -p-
18883
MQTTS · lié à 192.168.10.1 uniquement
OUVERT
TLS + mot de passe + ACL
FERMÉ
Dashboard : 127.0.0.1 seulement
FERMÉ
CouchDB et API : réseau Docker interne
FERMÉ
SSH : aucun serveur lancé
Ports non standard = moins de bruit, pas une protection. La sécurité, c'est TLS + auth + ACL.
Notes: Réseau dédié à la table, WPA2, 2,4 GHz. L'ESP32 a une IP fixe hors plage DHCP. Surface exposée : un seul port, 18883, lié à l'adresse du hotspot uniquement, car Docker contourne le pare-feu de l'hôte pour les ports publiés. Le dashboard n'écoute que sur la boucle locale. Les ports non standard réduisent le bruit mais ne protègent pas : la protection, c'est TLS, l'authentification et les ACL.

## Slide 6: Un ESP32, trois capteurs, deux LED
LE NŒUD
DHT22
Température et humidité
GPIO 27 · alimenté par GPIO 33, donc redémarrable par le firmware
MQ-2
Gaz combustibles, fumées
GPIO 34 (ADC1) · 5 V · préchauffage de 3 min
HC-SR501
Présence infrarouge
GPIO 14 · re-déclenchable · calibration de 30 s
La LED environnement parle
Fixe : avertissement local au-dessus de 40 °C ou 800 mV
Clignotante : alerte confirmée par l'IA
Adaptations assumées
ESP8266 → ESP32 ADC 12 bits, TLS mbedTLS plus confortable
Buzzer → 2 LED plus de buzzer disponible
Écran OLED → dashboard IP, connexion et mesures en ligne
Notes: Le nœud ne contient que l'ESP32 et ses capteurs. Le DHT22 est alimenté par une broche GPIO pour que le firmware puisse le redémarrer. Le MQ-2 est sur l'ADC1 car l'ADC2 est inutilisable avec le Wi-Fi. Faute de buzzer, la LED environnement porte les alertes : fixe pour l'avertissement local, clignotante quand l'IA confirme.

## Slide 7: Le nœud parle MQTT, en JSON v1
PROTOCOLE
{
"v": 1,
"device_id": "VIG1L-8-NODE04",
"seq": 18342,
"temp_c": 25.8,
"hum_pct": 61.5,
"gas_mv": 259,
"pir": false,
"status": {
"dht": "ok",
"gas_warm": true
}
}
Capteur en panne ⇒ null. Jamais de « dernière valeur » qui masque un problème.
vigil8/<id>/telemetry
nœud → serveur toutes les 2 s · seq : un trou = message perdu
vigil8/<id>/event
nœud → serveur immédiat à chaque changement d'état du PIR
vigil8/<id>/status
nœud → serveur retenu · LWT {online:false} si le nœud disparaît
vigil8/<id>/cmd
serveur → nœud alerte confirmée ou commande opérateur
Notes: Le format est versionné (v1). Quatre topics : télémétrie toutes les 2 secondes, événement PIR immédiat, statut retenu avec testament MQTT, et commandes dans l'autre sens. Principe de conception : une panne de capteur envoie null, on ne masque jamais une défaillance.

## Slide 8: 7 services, une seule commande
INFRASTRUCTURE
mqtt-broker
Mosquitto 2.1
TLS 8883, publié en 18883
history-db
CouchDB 3.5
telemetry et events
history-db-init
Job au démarrage
bases, comptes, droits, vues
backend
Go 1.26, binaire statique
ingestion, API REST, WebSocket
dashboard
React 19 + nginx
127.0.0.1:10443
ia-prediction
Isolation Forest
scikit-learn, temps réel
ia-vision
YOLOv8n · PyTorch CPU
webcam, flux MJPEG
docker compose
up -d
Build avec Internet, puis 100 % hors ligne. Images épinglées @sha256, services non root.
Notes: Sept services orchestrés par Docker Compose. Les images tierces sont épinglées par empreinte, tous les conteneurs tournent sans privilèges. Comme la carte Wi-Fi du portable est prise par le hotspot, on construit les images avec Internet avant la démo, puis tout fonctionne hors ligne.

## Slide 9: Détecter une intrusion en moins de 100 ms
IA · VISION
1 · Webcam
Images 640×480, niveaux de gris, flou gaussien.
2 · MOG2
On ne regarde que ce qui bouge. Lumière ignorée au-delà de 40 %.
3 · YOLOv8n
Lancé si contour > 20 000 px. Classe personne, confiance ≥ 0,5.
4 · Alertes
Warning dès la 1re personne. Confirmed après 3 s, la LED du nœud réagit.
Objectif
< 100 ms
Mesuré
37 ms
24,5 images/s · tests CPU en conteneur
Pourquoi deux étages ? YOLO ne tourne que sur les grands mouvements : la latence reste sous 100 ms sans gaspiller le CPU.
Notes: Pour tenir moins de 100 ms par image, on n'exécute pas YOLO en continu : une soustraction de fond MOG2 repère d'abord les mouvements et seuls les grands déclenchent YOLOv8n. Les alertes partent dans un thread séparé, la boucle vidéo n'attend jamais le réseau. Mesure actuelle : 37 ms par image sur le PC de développement ; à confirmer avec la webcam en démo.

## Slide 10: Prédire avant que ça casse
IA · MAINTENANCE PRÉDICTIVE
1
Fenêtres de 60 mesures
2 minutes, segments continus, jamais à cheval sur une coupure
2
10 caractéristiques
moyenne, écart-type, pente, corrélation température / gaz
3
Isolation Forest
200 arbres, non supervisé : il apprend le normal sur les vraies mesures
Normal
rien à signaler
Avertissement
2 fenêtres anormales d'affilée
Confirmée
5 fenêtres : la LED clignote
0,07 %
de fausses alertes
10/10
dérives lentes, en 0,8 min
10/10
pics de gaz, en 0,2 min
Notes: Le sujet interdit les seuils statiques et nous n'avons aucun exemple réel d'anomalie : un modèle supervisé aurait été entraîné sur des données inventées. L'Isolation Forest est non supervisé, il apprend le normal et isole ce qui s'en écarte. Deux niveaux : avertissement après 2 fenêtres anormales, confirmation après 5 avec la LED du nœud qui clignote. Résultats sur données simulées ; les résultats sur vraies mesures sont à ajouter.

## Slide 11: Défense en profondeur
CYBERSÉCURITÉ
TLS vérifié par le nœud
CA locale embarquée dans l'ESP32 : un faux broker est refusé.
Un compte + ACL par nœud
Impossible de publier au nom d'un autre. Seul le backend écrit sur /cmd.
Validation à l'entrée
Format, plages, device_id = topic. Les messages louches sont rejetés et comptés.
Moindre privilège
Conteneurs non root, rôles writer / reader sur CouchDB, jetons opérateur / service.
Surface minimale
1 seul port exposé, lié au hotspot. Dashboard sur la boucle locale.
Chaîne d'approvisionnement
Images épinglées par @sha256, secrets hors dépôt git.
Notes: Pas un seul rempart mais plusieurs couches. TLS vérifié côté nœud, un compte et des ACL par nœud, une validation stricte côté backend, le moindre privilège partout, une surface exposée réduite à un port, et des images épinglées. Même si l'ACL laisse passer un message, le backend vérifie que le device_id correspond au topic.

## Slide 12: Ce qu'on a essayé de casser
VALIDATION
Connexion TLS sans notre CA
refusée
Broker : anonyme, mauvais mot de passe
refusés
Un nœud publie au nom d'un autre
bloqué
device_id différent du topic
rejeté + compté
CouchDB : anonyme, écriture par ia
401 / 403
API : sans jeton, jeton service sur commande
401 / 403
WebSocket : mauvais jeton, origine étrangère
401 / 403
Flux caméra sans clé (avec clé)
401 (200)
Aussi : tests unitaires Go avec détection de courses, et pile complète validée avec un nœud ESP32 simulé en MQTTS.
Notes: Chaque contrôle de sécurité a été testé volontairement dans le mauvais sens : sans CA, sans mot de passe, avec le mauvais compte, avec un jeton insuffisant. Tous les essais échouent comme prévu. Les mesures sur le montage réel (latence ESP32 vers dashboard, CPU et RAM) restent à ajouter.

## Slide 13: Nos limites, nos prochaines étapes
LUCIDITÉ
Hôte non durci
Portable utilisé sur place (option B).
→ UFW, SSH par clés, UID remappés (option A)
Wi-Fi WPA2 partagé
Qui a le mot de passe rejoint le réseau.
→ WPA3 ou isolation des clients
Mot de passe dans la flash
Lisible si l'ESP32 est volé.
→ mTLS par nœud, flash chiffrée
MQ-2 sans pont diviseur
AO peut dépasser 3,3 V sous gaz fort.
→ Pont 10 kΩ / 20 kΩ, puis réentraînement
MQ-2 non étalonné
Des mV relatifs, pas de ppm.
→ Étalonnage R0 en air propre
IA : peu de données
Cycles jour / nuit pas encore appris.
→ Collecte sur plusieurs jours
Notes: Nous assumons nos limites. Le durcissement de l'hôte n'est pas pertinent pour un portable utilisé sur place, mais le serait pour un serveur dédié. Côté électronique, le MQ-2 devrait passer par un pont diviseur. Côté IA, il faut plus de données pour apprendre les variations jour/nuit.

## Slide 14: Livré, testé, verrouillé
Merci !
Des questions ?
CONCLUSION
Nœud ESP32 capteurs, JSON, MQTTS, LED d'alerte
Infra Docker 7 services, déploiement hors ligne
Backend & dashboard API, WebSocket, historique, alertes
Deux IA vision YOLOv8n et prédiction Isolation Forest
Sécurité TLS, ACL par nœud, un seul port exposé
Julien · Lucas · Rem · Latif — groupe 04 · consortium VIG1L-8
Notes: Bilan : toutes les briques sont livrées et interconnectées : nœud, infrastructure, backend, dashboard, deux IA, sécurité. Le modèle de prédiction a été réentraîné sur une heure de mesures réelles en salle. Merci, nous sommes prêts pour vos questions.